Контейнеровоз CIMC SС03

производства CIMC Silvergreen GmbH.

Подходит для установки:

1х20” контейнера по середине (до 30 тонн)/1х20” контейнера сзади - задняя платформа сложена

2х20”/1х30” установка сзади -  задняя платформа выдвинута

1х40” High Cube (с туннелем) – задняя часть выдвинута

1х40” ISO (без туннеля) – задняя часть выдвинута

Не подходит для транспортировки танкконтейнеров

РАЗМЕРЫ

Габаритная длина (платформа сложена) 				ок. 11.455 мм

Габаритная длина (платформа выдвинута) 				ок. 12.820 мм

Габаритная ширина 							ок. 2.550 мм

Погрузочная высота по середине осевого агрегата (без груза) 	ок. 1.125 мм

Высота ССУ (без груза)						ок. 1.115 мм

Толщина рамы впереди (включая сцепную плиту) 			ок. 130 мм

Расстояние от сцепного шкворня до центра опорного устройства 	ок. 2.160 мм

Колесная база (расстояние от шкворня до центра 2ой оси) 		ок. 7.745 мм

Межосевое расстояние 						ок. 1.310 мм/1410 мм

Радиус поворота назад 						ок. 2.160 мм

ВЕС/НАГРУЗКА

Нагрузка на ССУ (технически возможная) 		ок. 15000 кг

Нагрузка на осевой агрегат (технически возможная) ок. 27.000 кг

Общий вес (технически возможный) 			ок. 42.000 кг

Собственный вес (без запасного колеса) 		ок. 5.400 кг

Шасси:

Шасси состоит из продольных лонжеронов и поперечин с фиттингами для крепления контейнера.

2-х дюймовый шкворень JOST.

Сцепной шкворень JOST, 2”

Опора контейнера впереди несъемная

Пневматическая выдвижная платформа с пневматическим фиксирующим устройством.

Стальная защита рамы, интегрированная горизонтально в опору контейнера в задней части.

Откидные накладки и представляющиеся по высоте фиксаторы для 40” ISO -контейнера (без туннеля).

Доступная для прохода стальная рифленая платформа между лонжеронами

Фиттинги Twist Locks производства JOST.

4 пары крепежных колец

Оси

3 оси BPW ECO Air COMPACT с дисковыми тормозами, диаметр 430 мм, колесный вылет 120 мм.

Пневмоподвеска.

Кран подъема/опускания, включая функцию RR (установлен за осевым агрегатом). Управление с левой стороны.

1 тормозной механизм с пружинным энергоаккумулятором.

Устройство, увеличивающее сцепление колеса с дорогой посредством выпуска воздуха из пневморессор 1 оси и поднятия передней оси.

Шины и диски

6 шин, размер 385/55, производитель Westlake на стальных дисках

Тормозная система

Электронная тормозная система WABCO EBS-E RSS.

Стальные пневмобаллоны.

Освещение

24-вольтная система освещения производства Hella.

2 светодиодных габаритных фонаря впереди.

Одна 15-ти полюсная соединительная розетка на передней стенке в соответствии с нормами ISO 1185 и ISO 3731.

Один 2х7 полюсный адаптер.

Сзади два комплекта фонарей: 4х3 камерные круглые фонари, 2 треугольных отражателя, 2 круглых фонаря заднего хода, 2 круглые противотуманные фары, 1 фонарь подсветки номерного знака, 2 боковых габаритных фонаря (светодиодные).

По бокам 2х4 боковые маркировочные фонари.

Навесные детали шасси

2 механические опорные стойки JOST, возможная нагрузка 2х12.000 кг, исполнение S-образное,

управление с правой стороны.

Две противооткатные колодки.

Боковая защита с двух сторон.

Пластиковые крылья с системой защиты от брызг.

Пластиковый ящик для инструментов с левой стороны.

Цвет

Шасси черный RAL 9005

Выдвижная платформа черный RAL 9005
Оси черный RAL 9005
Диски серебристые

Крепежные кольца RAL1018

Боковая защита черный RAL 9005
Задняя защита/держатель фонарей черный RAL 9005