Schmitz Cargobull

Крепление найтовами на пароме

Опции

Перевозки на судах типа Ро-Ро:

Оборудование для крепления на паромах

Паромные кольца являются устройствами, предназначенными  для крепления найтовами и сохранности транспортных средств при их морской перевозке на судах типа Ро-Ро.

У полуприцепов с максимально допустимой массой до 40 тонн должно быть по крайней мере 4 пары мест крепления

Кольца крепления должны быть окрашены яркой, выделяющейся  краской (желтой, белой)

Расположение паромных колец четко указывается на боковых стенках.

Если транспортное средство оборудовано паромными кольцами, то сзади осей не должны располагаться приспособления для подъема груза или дополнительные ящики.

4 пары паромных кольца

Дополнительный вес приблизительно 16 кг

| Паромные кольца (поз. 1 и 2), прикрепленные болтами к лонжерону полуприцепа. | Паромные кольца (поз. 3 и 4), прикрепленные в задней части (нормальное положение) |
| --- | --- |

| Паромные кольца (поз. 1 и 2) – приварены (окрашены желтым цветом) | Если на транспортном средстве устанавливается противоподкатный упор (бампер) то 4-ая пара паромных колец устанавливается на нем |
| --- | --- |

Транспортные средства, предназначенные для транспортировки по железной дороге

В этой версии паромные кольца расположены в поз. 1-4